Станок SUPERSAN 03 (комбинированный)

Односторонний  высокопроизводительный станок. Предназначен для торцевания заготовок (МДФ, ДСП, ПВХ) под углом 45° и фрезерования пазов для соединительного элемента «ласточкин хвост». Обрабатывает 1 заготовку с 1-й стороны. Оснащен пневматическими приводами (прижим профиля, отрезной узел и узел фрезерования работают от пневматики).

Станок, как и все станки Supersan, комплектуется немецким инструментом Schaffer, электрикой тайваньской фирмой TEND, итальянской пневматикой Pneumax

Получаемые изделия:

Отличительные особенности

|  | Направляющий треугольник даёт угол 45 и 90 градусов. пильный узел опускается строго вертикально, что исключает возможность сбивания угла |
| --- | --- |
|  | Система перемещения состоит из направляющих валов из высокоуглеродистой хромированной подшипниковой стали и подшипников линейного перемещения, что даёт возможность долгосрочной полезной эксплуатации оборудования. |
|  | Линейка с делениями, для выставления точного размера заготовки |
|  | Пневматическая система повышает производительность, точность, распределяет равномерно нагрузку на механизмы |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Электроподключение | 380В, трехфазный, 4,8 А 50 Гц,1,3 кВт |
| --- | --- |
| Мощность двигателя пилы | 0,55 кВт |
| Частота вращения пилы | 3 000 об./мин |
| Мощность двигателя фрез | 0,6 кВт |
| Частота вращения фрез | 27 000 об/мин |
| Количество фрез | 2 шт (правое вращение) |
| Максимальная ширина заготовки | 100 мм |
| Максимальная толщина заготовки | 50 мм |
| Давление пневматической системы | 6 атм |
| Соединительный элемент | шпонка «Ласточкин хвост» (W2 Hoffmann) |
| Пильный диск | 250 мм х 30мм |
| Габаритные размеры станка (нетто) | 750/450/1000 |
| Вес | 40 |

В комплект поставки входит пильный диск Schaffer и фрезы «Ласточкин хвост»